IFCS网络报警方案

技

术

方

案

广州澳星电子有限公司

2018-10

IFCS防盗报警系统方案

- 概述

本联网报警系统主要是针对**项目近千个报警点及网络通讯等需求而设计的一套设备先进、性能稳定、可扩展性强的网络报警系统。

该系统采用国际知名品牌——澳洲爱弗（ifcs）的网络报警主机IF-9400PV2与网络报警管理软件相集合，组成了以内部局域网为信号传输媒介的联网报警系统。该系统架构清晰，实施简单，具有良好的兼容性、扩展性和稳定性，能满足用户的各种要求。

- 系统结构

系统图如下：

布点设计如下：

针对****场所设置紧急按钮。

针对****场所设置红外探测器。

......

系统结构：

报警主机直接进局域网络；

管理软件直接进局域网络；

前段按钮连接网络模块，网络模块直接进局域网络；

前段红外探测器连接网络模块，网络模块直接进局域网络；

16路继电器模块直接进局域网络；

实现功能如下：

通过网络主机IF-9400PV2对前端网络模块进行布撤防控制，当系统处于撤防状态时，前端红外探测器触发后，报警主机和软件忽略数据；当系统布防时，触发前端探测器，报警信息将被接受，报警主机发出报警提示，指示报警防区，驱动警号，并且把报警事件推送至管理软件IF-5000S，并且联动电子地图，以此同时，还可以通过16路继电器模块输出开关信号，联动第三方监控系统，实现报警时弹出相应监控画面。

- 系统设备选型

IF-9400PV2 网络主机

主要功能：

最多可以接1018个防区：有线无线兼容，通过外扩RS485扩展板可以外接最多127个报警模块，最多可以支持1018个扩展防区。

 ※ 可最多接入8个键盘，独立操作，LCD显示。各键盘分别对自己的所管辖的所有防区独立同时进行布防、撤防等操作。

 ※ 主机本身可以遥控布撤防，本身最多支持8个有线防区。

 ※ 可外扩WiFi/IP模块、GPRS模块，通过RS232或IP实现与中心软件计算机连接。

 ※ 通过WiFi/IP模块、GPRS模块实现和云服务报警系统连接。

 ※ 外扩电话模块支持3组中心电话号码报警、8组用户号码报警。

 ※ 防区名称汉字任意更改，电脑配置，每个防区最多支持7个汉字。

 ※ RS485扩展通讯总线上一对一，多对一，一对多输出。

 ※ 多达74组密码。包括：主密码、挟持码、8组用户密码，64组防区密码 。

 ※ 通过键盘密码、遥控器、中心软件、手机APP软件对键盘进行布撤防。

 ※ 分别可以存储250条的报警和操作纪录，掉电保存。

 ※ 有10秒的电话报警语音，可以自己选择语音文件写入。

 ※ 通过电脑\手机进行编程和配置。

※ 支持接入IP地址模块、IP16路继电器模块、IP8防区主机。

※ 支持微信报警推送及微信远程回控功能。

电性能指标：

输入电源 ：DC12-24V

主机板静态耗电：300mA

报警状态：850mA

报警输出口：DC12V 1A

外观尺寸：270 x 195 x 70mm

无线参数：315MHz

单个通讯端口总线总长度不得大于1200m

注：主机所支持的相关配件按客户的要求随意配置，配件如下：

### 控制键盘 IF-6400K

主要功能

- IF-6400K ：中文液晶显示，显示控制设备的各类信息，包括报警、状态、编程等。

LED指示灯显示，显示控制设备的各类信息，包括报警、状态、编程等。

- 1个布防指示灯，显示该键盘是否在布防状态。

- 1个状态指示灯，显示该键盘是否在编程状态和欠压指示。

- 本身带有一个蜂鸣器，用来操作提示和报警。

- 本身带有一个继电器报警输出。

- 2个自学码遥控器，支持“布防”、“撤防”、“留守布防”。

电性能指标

- 输入电源			DC9-18V

- 静态耗电			50mA

- 报警状态			850mA

- 报警输出口		DC12V 800mA

- 外观尺寸			155 x 135 x 32mm

- 无线参数			315MHz，编码器的震荡电阻为4.7M，2262编码模式

- 键盘端口总线总长度不得大于1200m

IF-6400B 总线扩展模块

总线扩展模块是主机的双总线隔离扩展设备，可通过RS485总线扩展防区报警设备

※　尺寸：600*350mm

IF-6400N网络通讯模块

特点：

IF-6400N IP网络接口模块是IF-x400主机的IP通讯接口设备，通过IP网络与接警中心连接，实现联网报警，可以通过电脑配置参数;模块最多可以连接1个中心，一共有三种通讯模式，根据短接跳针来切换通信模式。三种通信模式分别为、有线连接、客户端模式、服务器模式

※　尺寸：680*560mm

※　工作环境： -10℃ ∽ +50℃；0-95%湿度

IF-6401N单防区IP模块

模块自带了一个报警输入和一个网口，报警输入连接报警探测器，而网口则用于连接交换机，通过网络方式连接到管理键盘IF-9400PV2。

规格及参数

工作温度：-10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度

工作电压：直流DC12伏

工作电流：20毫安

报警电流：120毫安

防    区：可接入1个常闭探测设备

IF-6402N双防区IP模块

模块自带了2个报警输入和1个报警输出接口，报警输入连接报警探测器，输出口用于连接输出设备（比如警号，警灯等），而板载的网口则用于连接交换机，通过网络方式连接到管理键盘IF-9400PV2。

规格及参数

工作温度：-10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度

工作电压：直流DC12伏

工作电流：20毫安

报警电流：120毫安

防    区：可接入2个常闭探测设备

IF-6404N四防区IP模块

模块自带了4个报警输入和1个报警输出接口，报警输入连接报警探测器，输出口用于连接输出设备（比如警号，警灯等），而板载的网口则用于连接交换机，通过网络方式连接到管理键盘IF-9400PV2。

规格及参数

工作温度：-10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度

工作电压：直流DC12伏

工作电流：100毫安

报警电流：200毫安

防    区：可接入4个常闭探测设备

IF-6408PN八防区IP主机

特点：

①主机带有8个有线防区，1个报警开关输出和1个网口；

②支持1组主密码、4组用户密码、1组开锁密码、4组防区密码；

③通过键盘的操作可以单独对8个防区撤布防；

④通过总线实现联网报警，中心可以看到每个防区的撤布防状态，并可以通过中心对单个防区撤布防；

⑤可遥控器操作。

规格

工作电压：    直流9~15伏

工作电流：    30毫安（待机状态）

工作温度：    -10℃~ +50℃

防区响应时间：500毫秒

线尾电阻：    10k欧姆

防拆装置：    自带外壳/背板防拆开关

防拆键：      上电10秒钟之内，如果没有按下防拆键，则该功能失效

网口：        用于连接IF-9400PV2报警主机

IF-9416N   IP16路继电器联动模块

特点：

IF-9416N 16路继电器模块是具有总线通讯功能的继电器输出设备,报警主机通过它可以在指定的情况下(报警等)合上或断开某一个或多个输出，从而可以达到报警联动的效果，一般与DVR的报警输入结合使用。

规格及参数

| 描述 | 16路继电器模块 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 16厘米 x 15厘米 x 5厘米（长x宽x厚） |
| 重量 | 1000克 |
| 工作温度 | -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 |
| 工作电压 | 直流10 ∽ 15伏 |
| 工作电流 | 静态电流:100毫安, 每合上一个继电器增加20毫安 |
| 继电器参数 | 250VAC/0.5A或24VDC/1A |
| 联网功能 | 与IF-9400PV2报警主机连接，进行联动 |

IF-5000S报警管理软件

每台主机可以通过主板自带RS232接口直接连电脑或者通过网络模块走LAN网络与电脑连接，软件通过不同设备端口来区分主机
可以将家庭报警、周界报警和公共区域报警 集成为一个系统
完整的用户资料、报警资料管理及稳定的数据库备份管理功能
支持用户地图和防区地图，用户报警可直接弹出地图
可自定义语音报警
实时监控控制主机和各防区状态，一有故障即时报警。
支持联动报警输出
全中文WINDOWS界面，操作和设置简单
支持网络转发

声光警号IF-H103

ABS防火材料

防水设计

工作电压：12 VDC/300mA

声压等级：105(±3)dB

闪灯颜色：红色

紧急按钮IF-E01A

86底盒安装

24 VDC 3000mA

钥匙复位

常开常闭型

IF-906T 智能三技术防遮挡探测器

◎ 微波、被动红外及微处理器智能三技术探测器，能有效消除误报及防小动物干扰；

◎ 一步探测技术；

◎ 智能微处理器控制，内置高性能微处理器监控探测器的工作状况；

◎ 抗白光专利技术，高达6500Lux；

- 用户可手动设置防遮挡工作模式，AND或者OR模式；

◎ 温度适应控制电路，可根据环境状态的变化自动调节探测器增益，保证探测器始终处于最佳工作状态；

◎ NC/NO输出可选；

◎ 灵敏度均匀一致的光学系统。

技术参数

电压范围               DC  9～16V ( 推荐电压12VDC)

工作电流               <50mA@12VDC

探测方式               双元被动红外+微波系统

被动红外视区           专业的菲涅尔光学透镜

微波中心频率           10.525GHZ

探测灵敏度             红外、微波独立式可调

探测响应速度           0.3米/秒 ～3米/秒

温度补偿               数字式真实温度补偿电路

报警输出               待机常闭，报警断开

触点负载               24VDC/80mA

防拆保护               NC常闭触点，24VAC/DC/40Ma

探测距离               12米X12米

抗射频干扰             22V/m，10MHz～1，000MHz

应用环境               0℃～+55℃

相对湿度               5% ~95%

技术参数外形尺寸       118mm X 62mm X 45mm